Comunicazioni fra processi remoti: i socket nello UNIX di Berkeley

La base per l’I/O di rete in UNIX BSD (unix di Berkeley) è un’astrazione chiamata socket (letteralmente "presa"). Si può considerare il socket come una generalizzazione del meccanismo UNIX per accedere ai file: esso fornisce un punto terminale per la comunicazione. Come per i file, i programmi applicativi chiedono al sistema di creare un socket quando ne serve uno. Il sistema restituisce un intero (il descrittore) che il programma applicativo utilizza per fare riferimento al socket appena creato. A differenza dei files, un socket può essere creato senza legarlo a uno specifico indirizzo di destinazione. L’applicazione infatti può scegliere di fornire un indirizzo di destinazione ogni volta che utilizza il socket (ad esempio per i datagram), oppure può scegliere di legare l’indirizzo di destinazione al socket evitando così di specificare ripetutamente l’indirizzo di destinazione (ad esempio per le connessione TCP).

La chiamata di sistema socket crea socket su richiesta:

sockid=socket(af, tipo, protocollo)

·	sockid è il descrittore di socket restituito dalla chiamata

·	af indica il tipo di famiglia di protocolli da usare: AF_INET per l’internet TCP/IP, AF_UNIX per il file system di unix, ecc.

·	tipo specifica il tipo di comunicazione desiderata: SOCK_STREAM per il servizio affidabile di consegna, SOCK_DGRAM per il servizio di consegna datagram senza connessione. Da qui si vede che non tutte le combinazioni di famiglie di protocolli  e tipi di servizio hanno senso.

·	protocollo indica il protocollo all’interno della famiglia settata da af. Lo useremo con valore = 0.

Sappiamo che Unix usa le chiamate di sistema fork ed exec per avviare nuovi programmi applicativi. La fork crea una copia distinta del processo in esecuzione (il padre genera il figlio).

Quando un processo chiama la fork, il figlio appena creato eredita l’accesso a tutti i socket aperti, così come eredita l’accesso a tutti i files aperti. Si vedrà che i server utilizzano l’eredità dei socket quando creano dei processi slave per gestire una specifica connessione.

Quando un processo ha finito di utilizzare un socket, chiama la close in questo modo:

close(sockid)

dove sockid è il descrittore del socket da chiudere.

Inizialmente un socket viene creato senza alcuna associazione a indirizzi locali o di destinazione. Per i protocolli TCP/IP ciò significa che nessun numero di porta di protocollo locale è stato assegnato e che nessuna porta di destinazione o indirizzo IP è stato specificato. I processi server che operano in una porta ben nota devono essere in grado di specificare tale porta per il sistema. Una volta che un socket è stato creato, un server impiega la chiamata di sistema bind per stabilire un indirizzo locale per essa:

bind(sockid, indirlocale, lungindir)

·	sockid è il descrittore del socket da legare

·	indirlocale è una struttura che specifica l’indirizzo locale a cui il socket sarà legato. Questa struttura ha forme diverse per le varie famiglie di protocolli. Per il TCP/IP (famiglia AF_INET) è fatta così:

struct sockaddr_in {

short sin_port;

struct in_addr sin_addr;

char sin_zero[8];

}

struct  in_addr {

__u32  s_addr; //unsigned a 32 bit

}

·	lungindir è un intero che specifica la lunghezza dell’indirizzo.

Inizialmente un socket viene creato nello stato non connesso, il che significa che il socket non è associato ad alcuna destinazione esterna. La chiamata di sistema connect lega una destinazione permanente ad un socket, ponendolo nello stato connesso. Un processo deve chiamare connect per stabilire una connessione prima di poter trasferire i dati attraverso un socket di stream affidabile. I socket utilizzati coi servizi di datagram senza connessione non hanno bisogno di essere connessi prima di poter essere utilizzati, ma così facendo è possibile trasferire i dati senza specificare ogni volta la destinazione. Connect connette un socket a un indirizzo di destinazione:

connect(sockid, indirdest, lungindir)

·	sockid è il descrittore del socket da connettere

·	indirdest è una struttura di indirizzi socket che specifica l’indirizzo di destinazione a cui il socket sarà legato. La struttura ha la stessa forma di quella della bind.

·	lungindir è la lunghezza in byte dell’indirizzo di destinazione

Nel caso di uso con la famiglia AF_INET (Internet), connect costruisce una connessione TCP con la destinazione e restituisce un errore se non può. Nel caso di servizio senza connessione, connect non fa altro che memorizzare localmente l’indirizzo di destinazione.

Una volta che un processo ha stabilito un socket, esso lo può usare per trasmettere dati. Ci sono cinque possibili chiamate al kernel tra cui scegliere: send, sendto, sendmsg, write, writev.

Si tenga presente che send, write, writev funzionano soltanto con socket connessi poiché non consentono al chiamante di specificare un indirizzo di destinazione.

write(sockid, buffer, lunghezza)

·	sockid è il descrittore del socket

·	buffer è un vettore di char che costituiscono il messaggio da inviare

·	lunghezza è la quantità di bytes da inviare

send(sockid, messaggio, lunghezza, flag)

·	sockid è il descrittore del socket

·	messaggio è un vettore di char che costituiscono il messaggio da inviare

·	lunghezza è la quantità di bytes da inviare

·	flag controlla la trasmissione

Le chiamate sendto e sendmsg consentono al chiamante di inviare un messaggio attraverso un socket non connesso perché richiedono entrambe al chiamante di specificare una destinazione.

sendto(sockid, messaggio, lunghezza, flag, indirdest, lungindir)

·	sockid è il descrittore del socket

·	messaggio è un vettore di char che costituiscono il messaggio da inviare

·	lunghezza è la quantità di bytes da inviare

·	flag controlla la trasmissione

·	indirdest specifica l’indirizzo di destinazione mediante la struttura sockaddr_in vista prima

·	lungindir è la lunghezza in bytes di tale indirizzo

Si può decidere di usare la chiamata sendmsg per rendere il programma più facilmente leggibile:

sendmsg(sockid, struttmessaggio, flag)

·	sockid è il descrittore del socket

·	struttmessaggio è una struttura che contiene le seguenti informazioni

·	puntatore a socketaddr

·	dimensione di socketaddr

·	puntatore alla lista iovec

·	lunghezza della lista iovec

·	puntatore alla lista dei diritti di accesso

·	lunghezza della lista dei diritti di accesso

·	flag controlla la trasmissione

Questa chiamata è utile perché c’è una corrispondente operazione in input (v. più avanti) che produce una struttura di messaggi nello stesso identico formato.

Unix BSD offre cinque chiamate di sistema, duali delle cinque diverse operazioni di output sul socket, che un processo può utilizzare per ricevere dati attraverso un socket: read, readv, recv, recvfrom, recvmsg.

L’operazione tradizionale Unix di input, read, può essere usata solamente quando un socket è connesso:

read(sockid, buffer, lung)

·	sockid è il descrittore del socket da cui si legge

·	buffer è un vettore di char in cui memorizzare i dati

·	lung specifica il numero massimo di byte da leggere

Anche recv riceve dati da un socket connesso:

recv(sockid, buffer, lung, flag)

·	sockid è il descrittore del socket da cui si legge

·	buffer è un vettore di char in cui memorizzare i dati

lung specifica il numero massimo di byte da leggere

·	flag consente al chiamante di controllare la ricezione

La chiamata recvfrom consente al chiamante di specificare l’input da un socket non connesso:

recvfrom(sockid, buffer, lung, flag, indirprov, lungindir)

·	sockid è il descrittore del socket da cui si legge

·	buffer è un vettore di char in cui memorizzare i dati

·	lung specifica il numero massimo di byte da leggere

·	flag consente al chiamante di controllare la ricezione

·	indirprov è un puntatore a una struttura indirizzi di socket: il kernel usa indirprov per registrare l’indirizzo del trasmettitore del messaggio.

·	lungindir è un puntatore a un intero e serve per registrare la lunghezza dell’indirizzo del trasmettitore.

Notare che sendto e recvfrom sono duali, nel senso che usano l’indirizzo nella stessa forma.

La chiamata di sistema recvmsg è duale della chiamata sendmsg:

recvmsg(sockid, struttmessaggio, flag)

·	sockid è il descrittore del socket

·	struttmessaggio fornisce l’indirizzo di una struttura che contiene l’indirizzo di un messaggio in arrivo, oltre alle locazioni per l’indirizzo del trasmettitore. Tale struttura è uguale a quella usata da sendmsg, per cui le due chiamate sono adatte per essere usate in coppia.

·	flag controlla la trasmissione

Per ottenere l’indirizzo locale associato ad un socket (in pratica per sapere l’indirizzo della macchina su cui gira il processo) si usa:

getsockname(sockid, indirlocale, lungindir)

·	sockid è il descrittore del socket

·	indirlocale è un puntatore a una struttura di tipo sockaddr che conterrà l’indirizzo cercato

·	lungindir è un puntatore a un intero che conterrà la lunghezza dell’indirizzo cercato.

Consideriamo ora un processo server :  crea un socket, lega ad esso una porta di protocollo nota ed attende le richieste.  Se il server impiega una consegna affidabile degli stream, o se l’elaborazione per una risposta richiede tempi consistenti, può accadere che arrivi una nuova richiesta prima che il server abbia terminato di risponderne a una già in corso di elaborazione. Per evitare che i protocolli rifiutino o scartino le richieste in arrivo, un server deve informare il sottostante software del protocollo della necessità di accodare tali richieste finché non avrà il tempo per elaborarle.

Con la chiamata listen verranno accodate più richieste simultanee in arrivo al socket:

listen(sockid, lungcoda)

·	sockid è il descrittore del socket

·	lungcoda è la lunghezza massima della coda su cui possono porsi le richieste di connessione. Se la coda è piena quando arriva una richiesta, il sistema operativo rifiuterà la connessione, scartando la richiesta. La chiamata listen è utilizzabile solo per i socket che hanno selezionato un servizio affidabile di consegna degli stream.

Come si è visto, un processo server impiega le chiamate di sistema socket, bind e listen per creare un socket, legarlo a una porta di protocollo ben nota e specificare una lunghezza della coda per le richieste di connessione. Si noti che la chiamata bind associa il socket a una porta di protocollo ben nota, ma che il socket non è connesso ad una destinazione esterna specifica. Infatti la destinazione esterna deve funzionare come un “jolly”, che consenta al socket di ricevere le richieste di connessione da un client qualunque.

Una volta che un socket è stato stabilito, il server ha bisogno di attendere per una connessione. A tal fine, esso impiega la chiamata di sistema accept, che effettua un bloccaggio finché non arriva una richiesta di connessione.

nuovosocket=accept(sockid, indir, lungindir)

·	sockid è il descrittore del socket esistente

·	indir è un puntatore a una struttura di tipo sockaddr

·	lungindir è un puntatore a un intero

Quando arriva una richiesta, il sistema assegna all’argomento indir l’indirizzo del client che ha avanzato la richiesta e assegna a lungindir la lunghezza di tale indirizzo. Infine, il sistema crea un nuovo socket la cui destinazione è connessa al client richiedente e restituisce al chiamante il nuovo descrittore di socket. Il socket originale ha ancora una destinazione esterna “jolly” ed essa rimane aperta, così che il server (master) può continuare ad accettare ulteriori richieste nel socket originale.

Ecco ora un esempio di programma client e uno di programma server:

/* SERVER */

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <netdb.h>

main()

{

int sd,ns;

char buf[256];

struct sockaddr_in soaddr;

int fromlen;

/* compongo la struttura indirizzi*/

soaddr.sin_family=AF_INET;    /* famiglia Internet */

soaddr.sin_port=ntohs(123);         /* decido un port a 123 */

soaddr.sin_addr.s_addr=ntohl(INADDR_LOOPBACK);  /* indirizzo locale 127.0.0.1 */

/* per le prove tra macchine diverse

usare quello effettivo, tipo 0xC0A86E34 (esadec di 192.168.110.52)*/

/* la funzione ntohl serve per */

/* convertire l'ordine dei bytes */

/* dell'indirizzo, ribaltandoli */

sd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); /* ottiene un descrittore di

socket per la famiglia di protocolli

AF_INET (cioe' per Internet) con servizio

affidabile di consegna  di stream . Lo 0 indica come

controllare la comunicazione: v. man*/

printf("Socket n.%d\n",sd);

if (bind(sd,(struct sockaddr *)&soaddr,sizeof(soaddr))<0)

{

perror("bind");

exit(1);

}                                    /* collego il socket del server

al suo indirizzo (ind. IP e numero

di port). In questo caso

per fare le prove, IP=127.0.0.1 */

listen(sd,1);  /* coda di richieste client in attesa lunga 1 */

for (;;)

{

ns=accept(sd,(struct sockaddr *)&soaddr,&fromlen); /* ora che il socket e' stato stabilito,

il server attende per una connessione.

Con accept il server si blocca in

attesa della richiesta di connessione */

if (fork()==0)

{

/* creo un processo figlio che si occupi della richiesta del client

Il figlio eredita una copia del socket, per cui puo' procedere

nel servire la richiesta. Poi il figlio chiude il socket e

termina. Il padre, cioe' il server originale, chiude poi la

sua copia del socket (dopo aver dato vita al figlio) e fa

un'altra volta la accept per ottenere la successiva connessione */

read(ns,buf,sizeof(buf));

printf("Il server legge: %s \n",buf);

close(sd);

exit();

}

close(ns); /* chiudo la connessione */

}

}

/*CLIENT */

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <netdb.h>

main()

{

int sd,ns;

char buf[256];

struct sockaddr_in soaddr;

int fromlen;

/* compongo la struttura indirizzi*/

soaddr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_LOOPBACK); /* indirizzo = 127.0.0.1 */

/* la funzione htonl serve per */

/* convertire l'ordine dei bytes */

/* dell'indirizzo, ribaltandoli */

soaddr.sin_family=AF_INET;  /* famiglia rete INTERNET (costante = 2) */

soaddr.sin_port=ntohs(123);  /* scelgo un port arbitrario a 123 */

sd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); /* ottiene un descrittore di

socket per la famiglia di protocolli

AF_INET (cioe' per Internet) con servizio

affidabile di consegna di stream . Lo 0 indica come

controllare la comunicazione (v. man)*/

printf("Socket n. %d\n",sd);

if (connect(sd,(struct sockaddr *)&soaddr,sizeof(soaddr))==-1)

{

perror("connect");

exit();

}

write(sd,"Ciao ! io, client, spedisco a Voi",33);

}

TCP e multiplexing

Il TCP consente a più programmi su una stessa macchina di comunicare con più interlocutori e questo simultaneamente, distribuendo a ciascun programma  il traffico TCP di pertinenza. Per fare ciò, il TCP usa i numeri di port (porta di protocollo) per identificare la destinazione finale all’interno di una macchina.

Il TCP impiega come sua astrazione fondamentale la connessione, non il port; una connessione è identificata da una coppia di punti terminali.

Una connessione è in pratica un circuito virtuale fra due programmi applicativi e un punto terminale, per il TCP, è la coppia di elementi (Indirizzo IP,  N° di port), cioè ad esempio (192.168.10.1, 123).

Una connessione potrebbe quindi essere: (192.168.10.1, 123) - (128.9.0.32, 53)

In contemporanea si potrebbe avere sulla stessa macchina 192.168.10.1 una connessione con la macchina 18.26.0.36 del tipo:

(192.168.10.1, 54) - (18.26.0.36, 32).

La cosa notevole è che, oltre a queste due connessioni, si potrebbe avere anche:

(192.168.10.1, 123) - (200.200.200.5, 124)

ciò significa che sulla stessa macchina 192.168.10.1 si hanno due connessioni che usano simultaneamente lo stesso port 123 del TCP.

Questo non crea ambiguità, poiché il TCP associa i messaggi in arrivo con una connessione anziché con un port, cioè associa una connessione con entrambi i suoi punti terminali. L’idea base da ricordare è:

poiché il TCP identifica una connessione mediante una coppia di punti terminali, un certo numero di porta può essere condiviso da più connessioni nella medesima macchina.

Questo è il multiplexing del TCP.

Dal punto di vista del programmatore l’astrazione di connessione è significativa, in quanto significa che si può ideare un programma che fornisca un servizio concorrente a più connessioni, senza bisogno di numeri di port locali esclusivi di ciascuna connessione. Per esempio i computer di Internet  forniscono normalmente l’accesso concorrente al proprio servizio di posta elettronica, rendendo possibile l’invio simultaneo di posta elettronica da parte di più computer.

Alcuni numeri di port sono detti “ben noti”, sono ciè riservati per applicazioni standard (sono comunque < di 256), ad es: 23 per Telnet, 20 per FTP.

TCP e controllo del flusso

Il TCP usa la tecnica delle finestre scorrevoli di tipo indietreggiamento a N con piggybacking; il metodo dei riscontri che adotta il TCP è cumulativo, cioè il ricevitore manda un riscontro solo quando ha ricevuto una sequenza di bytes (ottetti) che possono essere composti in maniera contigua: quando composto tale sequenza manda al mittente un riscontro. Tale riscontro dice: “ho ricevuto correttamente  bytes fino al k-esimo, mi aspetto il k+1-esimo”.

L’unità cui si fa riferimento per i riscontri non è il segmento TCP, ma il singolo byte.

In pratica, se dobbiamo spedire una sequenza di dati, cioè una stream di byte, essa viene divisa in segmenti TCP. I riscontri fanno allora riferimento ad una posizione nella stream usando i numeri sequenziali della stream (campo sequence number dell’header TCP). Il ricevitore raccoglie gli ottetti di dati dai segmenti in arrivo e ricostruisce una copia esatta della stream inviata. Poiché i segmenti viaggiano in datagrammi IP, essi possono essere persi o consegnati disordinatamente: il ricevitore impiega i numeri di sequenza (campo sequence number dell’header TCP) per riordinare i segmenti. In qualsiasi istante il ricevitore avrà ricostruito 0 o più ottetti in modo contiguo dall’inizio della stream, ma potrebbe avere altri pezzi della stream da datagrammi che sono arrivati fuori ordine. Il ricevitore, come già accennato, riscontra sempre il più lungo pezzo contiguo della stream che è stato ricevuto correttamente.